Príloha č. 1 Výzvy/Kúpnej zmluvy

T E C H N I C K Á Š P E C I F I K Á C I A

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: MVM SK s. r. o.

Sídlo obstarávateľa: Pravenec 273, 97216 Pravenec

IČO obstarávateľa: 44291825

Logický celok č. 1: Technológia olepovania nábytkových dielcov s agregátom bezšpárového nalepenia hrany – 1 ks

| Obchodné meno výrobcu logického celku: .......................................................................................... Typové označenie logického celku: ...................................................................................................... |
| --- |
|  | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| Základný stroj | Max. rýchlosť posuvu pásu minimálne (m/min) | 25 |  | .........,- |
|  | Remeňový prítlak poháňaný zvrchu | Áno |  |  |
|  | Elektronická regulácia na hrúbku dielca | Áno |  |  |
|  | Frekvenčný menič pre reguláciu rýchlosti posuvu | Áno |  |  |
|  | Štatistické výstupy v elektronickej podobe | Áno |  |  |
|  | Automatické mazanie | Áno |  |  |
|  | Zariadenie pre kontrolu vzdialenosti medzi dielcami. | Áno |  |  |
|  | Automatická kalibrácia motorov prestavovania | Áno |  |  |
|  | Elektronická regulácia rýchlosti posuvu dopravného pásu | Áno |  |  |
|  | Automatické ovládanie vkladania hrán | Áno |  |  |
|  | Dotykový display elektronického riadenia s velkosťou min 20´´ | Áno |  |  |
|  | Nástrek voskovej emulzie na začiatku stroja | Áno |  |  |
|  | Nástrek čistiacej emulzie na konci stroja | Áno |  |  |
|  | Predohrev olepovaného materiálu IR žiaričom | Áno |  |  |
|  | Počet sád nástrojov pre každý agregát minimálne | 1 |  |  |
|  | Min. hrúbka materiálu maximálne (mm) | 8 |  |  |
|  | Max. hrúbka materiálu minimálne (mm) | 60 |  |  |
|  | Min. dĺžka dielcov pre opracovanie všetkými agregátmi maximálne (mm) | 120 |  |  |
|  | Min. presah pásky na koncoch maximálne (mm) | 3 |  |  |
|  | Automanické podávanie minimálne 2 pások | Áno |  |  |
|  | Zásobníky minimálne na 2 pásky | Áno |  |  |
|  | Predfrézovacia jednotka | - | - |  |
|  | Priemer nástroja minimálne (mm) | 120 |  |  |
|  | Diamantový nástroj | Áno |  |  |
|  | Motorické nastavenie úberu predfréz | Áno |  |  |
|  | Motory s max výkonom každý minimálne (kW) | 3 |  |  |
|  | Nalepenie pásky | - | - |  |
|  | Systém nalepenia pásky pomocou EVA a PUR lepidla | Áno |  |  |
|  | Systém nalepenia pásky bez lepidla pomocou horúceho vzduchu alebo lasera | Áno |  |  |
|  | Nanášací systém s valčekom pod lepidlovým agregátom | Áno |  |  |
|  | Automatické uzavretie systému pneumaticky | Áno |  |  |
|  | Automatické čistenie valčeka v nastaviteľných intervaloch | Áno |  |  |
|  | Technológia hladkého nanášacieho valčeka | Áno |  |  |
|  | Vyhrievaný nanášací valček | Áno |  |  |
|  | Rýchla výmena celého olepovacieho agregátu | Áno |  |  |
|  | Automatické fixovanie nanášacieho agregátu pneumaticky | Áno |  |  |
|  | Min. 1 ks výmennej olepovacej jednotky na ďaľšiu farbu lepidla | Áno |  |  |
|  | Max. dĺžka zahrievania lepidlového systému (min) | 10 |  |  |
|  | Centrálna konzervačná stanica pre PU agregáty | - | - |  |
|  | Konzervovanie PUR agregátov vo vákuu | Áno |  |  |
|  | Počet separátnych konzervačných miest minimálne | 2 |  |  |
|  | Min. 1 predhrievacie a servisné miesto | Áno |  |  |
|  | Display so zobrazením teploty agregátu | Áno |  |  |
|  | Bezlepidlový systém | - | - |  |
|  | Bezlepidlový systém olepovania s posuvom minimálne (m/min) | 15 |  |  |
|  | Bezlepidlový systém olepovania riadený z hlavnej obrazovky stroja | Áno |  |  |
|  | Max. dĺžka zahrievania bezlepidlového systému (min) | 10 |  |  |
|  | Prítlačná jednotka | - | - |  |
|  | Automatické nastavenie polohy agregátu cez motor | Áno |  |  |
|  | Počet prítlačných valčekov minimálne (ks) | 5 |  |  |
|  | Nástrek zvlhčovacej tekutiny | Áno |  |  |
|  | Čistenie valčekov stierkami | Áno |  |  |
|  | Chladenie jednotky pre použitie s bezlepidlovým systémom olepovania | Áno |  |  |
|  | Kapovacia jednotka | - | - |  |
|  | Dvojmotorový kapovací agregát s automatickým preklápaním | Áno |  |  |
|  | Naklápanie agregátu minimálne (°) | 30 |  |  |
|  | Automatická redukcia medzier medzi dielcami pri znížení posuvu | Áno |  |  |
|  | Automatické nastavenie medzery podľa hrúbky | Áno |  |  |
|  | Priemer pílového kotúča minimálne (mm) | 170 |  |  |
|  | Dĺžka medzier pri maximálnom posuve maximálne (mm) | 550 |  |  |
|  | Rovný systém pohybu hláv | Áno |  |  |
|  | Automatické mazanie agregátu | Áno |  |  |
|  | Automatické prestavenie presahu pásky | Áno |  |  |
|  | Hrubá frézovacia jednotka | - | - |  |
|  | Ofrézovanie presahu pásky | Áno |  |  |
|  | Ofrézovanie napresno | Áno |  |  |
|  | Ofrézovanie s presahom | Áno |  |  |
|  | Automatické prepínanie funkcií | Áno |  |  |
|  | Rádiusová frézovacia jednotka | - | - |  |
|  | Automatické prestavenie v 2 osiach | Áno |  |  |
|  | Počet profilov nástroja minimálne | 2 |  |  |
|  | Automatické prestavenie presahu pneumaticky | Áno |  |  |
|  | Geometria nástroja s odsávacou funkciou | Áno |  |  |
|  | Priemer nástroja minimálne (mm) | 70 |  |  |
|  | Preklápanie nástroja na chrbát/ rovné frézovanie | Áno |  |  |
|  | Servomotor pre prestavenie kopírovacieho elementu | Áno |  |  |
|  | Technológia nástroj v nástroji |  |  |  |
|  | Frézovací agregát s automatickou zmenou rádiusu | Áno |  |  |
|  | Kopírovací agregát | - | - |  |
|  | 1 motorový agregát | Áno |  |  |
|  | Horizontálny pohyb cez elektromagnetické pohony | Áno |  |  |
|  | Vertikálny pohyb cez elektromagnetické pohony | Áno |  |  |
|  | CNC systém pohybu agregátu programovateľný | Áno |  |  |
|  | Motorické prestavenie na hrúbku pásky | Áno |  |  |
|  | Vytvorenie programov s trajektóriou pohybu | Áno |  |  |
|  | Vytvorenie programov so silou kopírovania | Áno |  |  |
|  | Počet rádiusov opracovania minimálne | 2 |  |  |
|  | Technológia nástroj v nástroji | Áno |  |  |
|  | Sada kopírovacích elementov s rôznymi priemermi minimálne (ks) | 2 |  |  |
|  | Možnosť kopírovania zložitých profilov | Áno |  |  |
|  | Cidliny | - | - |  |
|  | Zmena rádiusu cez servomotor | Áno |  |  |
|  | Počet rádiusov minimálne (ks) | 5 |  |  |
|  | Pneumatické strihanie špôn | Áno |  |  |
|  | Nástroj pre vysoký lesk so zdvojeným ostrým | Áno |  |  |
|  | Prestavenie cidliny v 2 osiach cez servomotory | Áno |  |  |
|  | Kartáčovanie | - | - |  |
|  | Kartáčovacia jednotka z 2 motorov | Áno |  |  |
|  | Plošná cidlina | - | - |  |
|  | Automatické prestavenie polohy | Áno |  |  |
|  | Prevedenie pre lesklé materiály | Áno |  |  |
|  | Navracací systém | - | - |  |
|  | Systém s naklápacím vzduchovým stolom | Áno |  |  |
|  | Vzduchový stôl s min. rozmerom (m) | 2,5 x 1 |  |  |
|  | Pre max. dĺžku dielcov minimálne (m) | 2 |  |  |
|  | Max. rýchlosť posuvu minimálne (m/min) | 30 |  |  |
|  | Synchronizácia rýchlosti | Áno |  |  |
|  | Automatické vyrážače na konci stroja | Áno |  |  |
|  | Hnaný pásový dopravník | Áno |  |  |
|  | Valčekový dopravník pre odber dielcov | Áno |  |  |
|  | Real time sledovanie práce stroja z mobilných zariadení cez IoT platformu | Áno |  |  |
|  | Real time analýza opotrebenia dôležitých častí stroja z mobilných zariadení cez IoT platformu | Áno |  |  |
|  | Real time hlásenie porúch / prestojov na nastavené mobilné zariadenia cez IoT platformu | Áno |  |  |
|  | Real time hlásenie skutočného plnenia plánu stroja na nastavené mobilné zariadenia | Áno |  |  |
|  | Inteligentný návrh údržby stroja | Áno |  |  |
|  | Ukladanie výrobných dát stroja na cloudové úložisko IoT, zriadené predávajúcim | Áno |  |  |
|  | Analýza a porovnanie výrobných vstupov (energie, materiál) a výstupov (obrobok) | Áno |  |  |
|  | Inteligentná diagnostika stroja s umelou inteligenciou (samoučiaci systém) | Áno |  |  |
|  | Návrh riešenia poruchy na základe inteligentnej diagnostiky | Áno |  |  |
|  | Cena za základný stroj (suma spolu) v EUR bez DPH |  |

| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku |  | Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku | Cena v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dodanie na miesto realizácie | dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v prevádzke zadávateľa |  |
|  | Osadenie logického celku (zariadenia) | osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača |  |
|  | Zapojenie logického celku (zariadenia) | zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku |  |
| Cena za ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného celku (suma spolu) v EUR bez DPH |  |

|  |  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Logický celok č. 1: Technológia olepovania nábytkových dielcov s agregátom bezšpárového nalepenia hrany – 1 ks | Základný stroj |  | 1 ks |  |
|  | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku |  | 1 ks |  |
| Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR bez DPH |  |
| DPH 20 % |  |
| Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR vrátane DPH |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................			    .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača